## Slide 1: СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ
Statistical Process Control
SPC

## Slide 2: Состав системы ISO/TS 16949
SPC
Statistical Process Control
Статистическое
управление процессами
MSA
Measurement System Analysis
Анализ измерительных систем
FMEA
Failure Mode
and Effects Analysis
Анализ видов и последствий отказов
APQP
Advanced Product Quality Planning
and Control Plan
Перспективное планирование качества продукции
и план управления
PPAP
Product Part Approval Process
Процесс согласования производства части
ISO/TS 16949

## Slide 3: Что такое SPC?
метод мониторинга производственного процесса с целью управления качеством продукции непосредственно в процессе производства вместо проведения контрольных проверок для обнаружения уже случившихся проблем.
SPC
метод проведения измерений, получения информации и управления изменчивостью производственного процесса
использование статистических методов (контрольные карты или анализ возможностей процесса) для наблюдения за процессом и управления им.

## Slide 4: Назначение SPC
Определить, находится ли процесс в рамках технических требований.
  Поскольку в любом процессе присутствует собственная изменчивость, как нам узнать, даст ли процесс ожидаемые результаты? SPC предоставляет средства, которые покажут, как процесс будет себя вести.
Определить, работает ли процесс в рамках статистического управляемого состояния.
  Если процесс находится в «статистически управляемом» состоянии, то нам известно, как он будет себя вести в дальнейшем, и можем ли мы рассчитывать на его результаты (надежность результатов).
  Своевременное выявление трендов для проведения корректирующих действий до того, как начнется выпуск несоответствующей продукции (поддержание процесса в «статистически управляемом» состоянии).
  Мониторинг непрерывного улучшения процесса через снижение изменчивости.

## Slide 5: Цели SPC
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ процесс:
  Добиться статистически управляемого состояния.
  Определить возможности.
ПОДДЕРЖИВАТЬ статистически управляемое состояние (стабильность):
  Выявить особые причины изменчивости и действовать в соответствии с ними.
  Вести мониторинг показателей работы процесса.
УЛУЧШАТЬ возможности процесса:
  Изменить процесс так, чтобы лучше понимать обычные причины изменчивости.
  Снизить обычные причины изменчивости.

## Slide 6: Терминология

## Slide 7: Изменчивость процесса
Любой производственный процесс, окончательно утвержденный для производства одинаковых деталей, подвержен изменчивости.
Если изменчивость случайная, то распределение производственного процесса для большинства случаев может быть приближенным к модели Гаусса. Такое распределение называется «нормальным».

## Slide 8: Управляемость процесса
При анализе изменчивости выделяют:
Обычные причины (принадлежат системе);
Особые причины.
Вклад каждой обычной причины небольшой. В этом случае говорят, что процесс находится в статистически управляемом состоянии (то есть устранены особые причины вариаций). При этом выход процесса предсказуем.
Статистические методы позволяют обнаруживать особые причины изменчивости.

## Slide 9
Прогноз ???
Время
Размер
Целевая линия
Прогноз…
Время
Размер
Целевая линия
Действуют только обычные причины!
Имеют место особые причины!
Нельзя делать предсказания о процессе!
Действие обычных и особых причин
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

## Slide 10: Локальные действия и действия над системой
Локальные (оперативные) действия:
  устраняют особые причины;
  выполняются рабочим персоналом;
  исправляют около 15% проблем в процессе.
Действия над системой:
  устраняют обычные причины;
  выполняются менеджерами по качеству;
  исправляют около 85% проблем в процессе.

## Slide 11: Воспроизводимость и пригодность процесса
Воспроизводимость процесса определяется изменчивостью, которая происходит от обычных причин, – это наилучшие возможности процесса в статистически управляемом состоянии.
Пригодность процесса – общий выход процесса и его соответствие установленным требованиям (допуску) безотносительно к изменчивости. Пригодность наибольшим образом интересует потребителя (как внутреннего, так и внешнего).
Автомобильные компании зачастую выставляют требования к воспроизводимости процессов!

## Slide 12: Управление и возможности процесса
Доведение процесса до статистически управляемого состояния (исключение особых причин)
Пригодность становится предсказуемой
Приведение процесса к целевому значению (уменьшение количества брака). Процесс приемлем (пригоден)
Уменьшение изменчивости от обычных причин – улучшение возможностей процесса. Постоянное улучшение
Чтобы быть приемлемым, процесс должен находиться в статистически управляемом состоянии, и присущая ему изменчивость (воспроизводимость) должна быть меньше, чем допуск.

## Slide 13: Центр и Разброс
Два важнейших свойства (характеристики) любого множества данных – это:
  Центр (среднее)
  Разброс
Центр выборки примерно здесь
Малый разброс
Центр выборки примерно здесь
Большой разброс

## Slide 14: Среднее (Центр)
Среднее арифметическое (усредненное) – это сумма данных, поделенная на количество частных значений.
Средняя величина выборки представлена «x с чертой»:

## Slide 15: Медиана (Центр)
Это средняя точка множества данных, в том случае, если ряд чисел упорядочен по возрастанию:
  для нечетного количества частных данных - это среднее число (середина множества);
  для четного количества частных данных – это среднее арифметическое двух чисел, ближайших к середине.

## Slide 16: Как измеряется разброс
Размах – разброс от наибольшего до наименьшего значения.
Стандартное отклонение – разброс относительно средней величины.

## Slide 17: Стандартное отклонение
Для генеральной совокупности Для выборки
- стандартное отклонение совокупности S – выборочное стандартное отклонение
- дисперсия S2 – выборочная дисперсия
- математическое ожидание (оценка среднеквадратического отклонения)

## Slide 18: Стандартные отклонения от среднего
Вероятность выборочного значения
Количество стандартных отклонений от среднего
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
68%
95%
99,73%

## Slide 19: Обзор семи простых методов

## Slide 20: Семь простых методов
– семь инструментов качества:
Контрольные листки;
Гистограммы;
Диаграмма Парето;
Диаграмма Исикавы «Причина-следствие»;
Диаграмма разброса;
Стратификация;
Контрольные карты.

## Slide 21: 1. Контрольные листки
Контрольный листок служит средством сбора и упорядочения первичных данных. Используется:
- для получения ответа на вопрос: «Как часто встречается изучаемое событие?»;
- в качестве первичной информации для дальнейшего анализа, корректировки и улучшения процесса.
Предназначен для: а) регистрации контролируемых параметров;
б) облегчения сбора данных;
в) автоматического упорядочивания данных.
Должен удовлетворять условиям:
а) простота фиксации результатов наблюдений;
б) наглядность полученных результатов;
в) полнота данных.
Заполняет контролер или рабочий.

## Slide 22: Виды контрольных листков (КЛ)
Виды различных КЛ исчисляются сотнями, и, в принципе, для каждой конкретной цели может быть разработан свой листок. Но принцип оформления КЛ остается неизменным.
Контрольные листки
Контрольный листок причин дефектов
Контрольный листок регистрации видов дефектов
Контрольный листок по месту расположения (локализации) дефектов
…Другие
Контрольный листок для регистрации распределения измеряемого параметра в ходе производства
Контрольный листок для фиксирования отказавших деталей в приборе
Контрольный листок регистрации телефонных звонков
Контрольный листок локализации дефектов
Контрольный листок регистрации времени явки учащихся на занятия
Notes: Мы рассмотрим первые 4 вида

## Slide 23: Оформление контрольных листков
Правила составления контрольных листков:
Решить, какие данные будут собираться, определиться с очередностью сбора информации.
Определить период времени, в течение которого будет проводиться сбор информации.
Сформулировать заголовок, отражающий тип собираемой информации.
Указать источник данных.
Составить перечень контролируемых характеристик.
Разработать бланк – стандартную форму регистрации данных, максимально удобную для заполнения в соответствии с принятыми правилами.

## Slide 24: Контрольный листок видов дефектов
Цех:______ Участок:_______ Контролер:______ Дата:______ | Изделие:________ Номер партии:_____ Операция:_____ | Количество деталей
Тип дефектов | Данные контроля | ИТОГО
Поверхностные царапины | IIIII IIIII IIIII IIIII II | 22
Трещины | IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII III | 28
Раковины | IIIII IIIII IIIII IIII | 19
Сколы | IIIII I | 6
Деформации | IIIII IIIII IIIII IIIII I | 21
Прочие | IIIII IIIII IIII | 14
ИТОГО |  | 
Примечания |  | 

## Slide 25: Контрольный листок причин дефектов
Используется для регистрации информации о дефектах, допущенных не только по вине рабочего или причине плохой наладки станка, но и для определения появления брака, вызванного усталостью рабочего во второй половине дня или изменением условий его работы.
○ - Поверхностные царапины
♣ - Раковины
● - Неправильная форма
▲ - Дефекты конечной обработки
□ - Другие

## Slide 26: Контрольный листок причин дефектов
Станок | Рабочий | Понедельник |  | Вторник |  | Среда |  | Четверг |  | Пятница |  | Суббота |  | Всего
 |  | до обеда | после обеда | до обеда | после обеда | до обеда | после обеда | до обеда | после обеда | до обеда | после обеда | до обеда | после обеда | 
1 | A | ○○ | ○ | ○○○ | ○ | ○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | ○○○○ | ○○ | ○ |  | 25
 |  | ♣ | ♣ |  | ♣♣ | ♣♣♣ | ♣♣♣ | ♣ | ♣♣ |  |  |  | ♣♣ | 15
 |  | ● |  |  |  | ● |  | ●● |  |  |  |  | ● | 5
 | B | ○ | ○○○ | ○○○○○○ | ○○○ | ○○○○○○ | ○○○○○○ | ○○○○○ | ○○○ | ○○ | ○○○○○ | ○○ | ○○○○ | 46
 |  | ♣♣ | ♣♣♣ | ♣♣ | ♣♣ | ♣♣ | ♣ | ♣♣ | ♣ | ♣♣ |  | ♣ | ♣♣ | 20
 |  | ● | ● |  |  | ● | ● |  | ●● | ● |  |  | ● | 8
2 | C | ○○ | ○ | ○○ |  | ○○○○○ | ○○○○○○ | ○○ | ○ | ○○ | ○○ | ○ | ○ | 25
 |  | ♣ | ♣ |  |  |  | ♣ |  |  |  |  |  |  | 3
 |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | 2
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  | ▲ |  | 2
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | □ | 2
 | D | ○○ | ○ | ○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○ | ○○ | ○ | 26
 |  | ♣♣ |  |  |  |  | ♣ |  |  |  |  | ♣ | ♣♣ | 6
 |  |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | ●● |  |  | 5
 |  |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  | ▲ | ▲▲ |  |  |  | 5
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | □ |  | 2
Итого |  |  | 27 |  | 29 |  | 53 |  | 33 |  | 30 |  | 25 | 

## Slide 27: КЛ по месту расположения дефектов
№ сегмента | Вдоль оси |  |  |  |  |  |  | Количество дефектов
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
A |  |  | I |  |  |  |  | 1
B |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  | 
D |  |  |  |  |  |  |  | 
E | III |  | IIIII I |  |  |  |  | 9
F | I | II |  |  |  |  |  | 3
G |  |  |  |  |  |  |  | 
H |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого | 4 | 2 | 7 |  |  |  |  | 

## Slide 28: КЛ распределения измеряемого параметра
Контрольный листок для регистрации распределения измеряемого параметра в ходе производственного процесса – позволяет выявить изменения параметра изделия после выполнения технологических операций.
Как правило, такие листки заполняются для анализа технологического процесса путем построения гистограмм.

## Slide 29: КЛ распределения измеряемого параметра
Операция_____ Участок_______ Контролер_____ |  | Номинал _______ Допуск _______ | Наименование изделия: интегральный пинч-резистор Размер выборки: 50 № и обозначение выборки: №1- x; №2 - #. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата _____
Допуск | Границы интервала | Граница интервала в кодах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отн. частота
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
1100 |  | ВГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1060-1080 | 3...4 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
 | 1040-1060 | 2...3 | x | # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
 | 1020-1040 | 1...2 | x | x | x | # | # | # | # | # | # |  |  |  |  |  |  |  | 9
 | 1000-1020 | 0...1 | x | x | x | x | x | x | # | # | # | # |  |  |  |  |  |  | 10
 | 980-1000 | -1...0 | x | x | x | x | x | x | x | # | # | # | # | # | # | # |  |  | 14
 | 960-980 | -2...-1 | x | x | x | # | # | # | # | # |  |  |  |  |  |  |  |  | 8
 | 940-960 | -3...-2 | x | x | x | # | # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5
 | 920-940 | -4...-3 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
900 |  | НГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 30: 2. Гистограммы
Гистограмма дает визуальное представление о виде генеральной совокупности.
При этом количество данных может быть:
Основная задача построения гистограмм – определить, похоже распределение на нормальное или нет.
ИЛИ
большим
запутаемся
маленьким
неправильное представление

## Slide 31: Нормальное распределение
Какой рисунок соответствует нормальному распределению?
1
2
3
4
5
6
8
7

## Slide 32: Классификация гистограмм
Симметричная (обычная) –должна стремиться к закону Гаусса (нормальное распределение)
Гребенка (мультимодальная) –
  когда количество случайных величин:
  колеблется от класса к классу (слишком маленький размер класса);
  введено особое правило округления.
Гистограмма с асимметрией (положительная и отрицательная)
  Процесс смещен к границе допуска;
  отсортированы результаты, выпадающие за пределы
  границ допуска,
  физические ограничения (природа процесса не позволяет достичь значений, выходящих за границы допуска)

## Slide 33
Гистограмма с обрывом (слева или справа):
  если сортируются данные;
  регулировка.
«Плато» – после отбраковки.
Бимодальная – смешаны две партии.
Гистограмма с изолированным пиком – может быть смесь распределений.
Классификация гистограмм

## Slide 34
Выбор размаха (диапазона)
Определение числа интервалов (классов)
n – величина выборки
Определение размера интервала (класса)
Определение mi – число случайных величин, попадающих в i-й интервал (сортировка)
Определение накопления частот
k-ого интервала (абсолютных)
Методика построения гистограмм

## Slide 35: Построение гистограммы
На горизонтальной оси откладываются интервалы (классы) в соответствии с масштабом.
Важно правильно выбрать масштаб на горизонтальной оси, ориентируясь на круглые значения.
Перед первым интервалом и после последнего интервала оставить по 2 интервала свободного места.
На левой вертикальной оси наносится шкала mi.
На правой вертикальной оси наносится шкала частот.
В соответствии с частотами попадания в интервалы (классы) строятся прямоугольники гистограммы.
Notes: При построении кумулятивной гистограммы на осях откладываются накопленные частоты, высота прямоугольников вычисляется на основании накопленных частот, в остальном последовательность та же.

## Slide 36: Построение гистограммы
На гистограмму наносятся линии, соответствующие номиналу N, границам допусков SL, SU; среднему значению mRu; Ru.
На гистограмме строится полигон (соединяются точки середин верхних частей прямоугольников).
На чистом поле гистограммы показать:
  время создания гистограммы;
  число данных (n);
  mu (в имен. единицах);
  u;
  коэффициент асимметрии;
  коэффициент эксцесса.

## Slide 37: 3. Диаграмма Парето
В 50-х годах 20-го века Джозеф Джуран применил эти наработки в области качества и ввел понятие «Диаграмма Парето»
80/20
«80% богатств в мире распределены между 20% населения»
В 1897 г. итальянский экономист Вильфредо Парето вывел формулу, которая описывает распределение богатств в мире:
(1848 — 1923)
Vilfredo Pareto
(1904 — 2008)
Joseph Juran
Notes: Большинство проблем качества обусловлено небольшим количеством причин, и другие оказывают влияние, но незначительное. Анализ Парето предназначен для выявления значимых факторов, влияющих на качество.

## Slide 38: Диаграмма Парето
Построение диаграмм Парето – метод определения немногочисленных существенно важных факторов.
Различают два вида таких диаграмм:
Диаграмма Парето по результатам деятельности. Эта диаграмма предназначена для выявления главной проблемы и отражает нежелательные результаты деятельности (дефекты, поломки, затраты, нехватка запасов, несчастные случаи).
Диаграмма Парето по причинам. Эта диаграмма отражает причины проблем, возникающих в ходе производства, и используется для выявления главной из них.

## Slide 39: Методика построения диаграммы Парето
Собрать данные.
Разработать и заполнить таблицу Парето.
Построить оси, нанести шкалы.
Построить диаграмму.
Построить кумулятивную кривую (по накопленной сумме дефектов).
Нанести на диаграмму все обозначения и надписи (расшифровка названий дефектов, количество объектов контроля, информация о составителе диаграммы и так далее).
Notes: В ней должны быть предусмотрены графы для итогов по каждому признаку в отдельности, накопленной суммы числа дефектов, процентов к общему итогу и наколенных процентов. Данные располагаются в таблице в порядке значимости. Часто выделяется группа “прочие”, в которую входят все признаки не вошедшие в общий перечень. Эта группа выделяется в отдельную строку и располагается на последнем месте.
Левая ось – откладываем в штуках конкретного изделия; правая – процентная. Горизонтальная ось соответствует перечисленным признакам.
Диаграмма представляет собой обычную гистограмму, при упорядоченном расположении столбиков, то есть первый столбик соответствует самому многочисленному дефекту, второй – следующему по количеству и так далее.

## Slide 40: Пример таблицы Парето
Обознач | Типы дефектов | Число деф-ов | Накопл. сумма деф-ов | % числа деф-ов | Накопл. %
Г | Нарушение герметичности | 104 | 104 | 52 | 52
Б | Дефект пайки | 42 | 146 | 21 | 73
Е | Неполная вставка трубки | 20 | 166 | 10 | 83
А | Дефект сборки | 10 | 176 | 5 | 88
В | Несоответствие размеров | 6 | 182 | 3 | 91
Д | Повреждение корпуса | 4 | 186 | 2 | 93
П | Прочие | 14 | 200 | 7 | 100

## Slide 41: Пример диаграммы Парето
Анализ:
A – 75% (70-80)
B – 20% (15-20)
C – 5-10%
Два дефекта определяют 73% брака.
Если мы удалим их причину, то уменьшим количество брака на 73%.
Область А
Область В
Область С
%
100
50
Число дефектов
200
100
20
104
42
20
10
6
4
14
73
Кумулятивная кривая

## Slide 42: 4. Диаграмма «Причина – следствие»
Каору Исикава говорил, что те, кто преуспел в решении проблем качества – освоили построение диаграммы «Причина – следствие».
Диаграмма причин и результатов – это диаграмма, которая показывает отношение между показателем качества и воздействующими на него факторами.
(1915 — 1989)
Kaoru Isikawa
Notes: Результат процесса зависит от многочисленных факторов, между которыми существуют отношения типа: причина – следствие. С помощью диаграммы Исикавы можно выразить эти отношения в простой и доступной форме.

## Slide 43: Диаграмма «Причина – следствие»
Отправной точкой служит правило 5М:
М1 – machine (оборудование);
М2 – material (материал);
М3 – man (персонал);
М4 – method (технология);
М5 – measure (измерение).
Иногда к этим пяти основным причинам прибавляют еще две (получается правило 7М):
М6 – management (управление);
М7 – milieu (окружающая среда) или moral (этика).

## Slide 44: Диаграмма «Причина – следствие»
Порядок составления диаграммы Исикавы:
Определяется показатель качества, и он записывается в прямоугольник справа от большой стрелки.
Помечаются главные причины – причины первого уровня.
Находятся причины второго уровня.
Причины третьего уровня.
Методом «мозгового штурма» или «экспертным» проводятся ранжирование причин – определяются важные причины (для определения тех, с которыми проводить работу (см. раздел «Диаграмма Парето»)).
Наносятся на диаграмму наименование, ФИО оператора и т.д.
Показатель качества
Материалы
Оборудование
Персонал
Технология
Измерения

## Slide 45
Измерение
Разброс размеров деталей
Персонал
Оборудование и инструмент
Усталость
Болезнь
Образование
Опыт
Сосредоточенность
Внимание
Форма
Размер
Стабильность работы
Разбалансировка
Методы (технология)
Материалы заготовки
Сила закрепления детали
Условия хранения
Подача
Источник поставки
Порядок установки
Позиция
Угол
Операция
Резец
Качество материалов
Настрой к работе
Скорость резания
Оснастка
Квалификация
Здоровье
Деталь
Температура охлаждающей жидкости
Установка детали

## Slide 46: 5. Диаграмма разброса (рассеяния)
Диаграмма разброса – инструмент, позволяющий определить вид и тесноту связи между парами соответствующих переменных.
Эти две переменные могут относиться к:
характеристике качества и влияющему на нее фактору;
двум различным характеристикам качества;
двум факторам, влияющим на одну характеристику качества.
При наличии корреляционной зависимости значительно облегчается контроль процесса с технологической, временной и экономической точек зрения.
Построение диаграммы разброса:
Этап 1. Соберите парные данные.
Этап 2. Найдите максимальные и минимальные значения из выбранных данных. Выберите шкалы.
Этап 3. Нанесите на график данные.
Этап 4. Сделайте все необходимые обозначения.

## Slide 47: Пример анализа диаграммы разброса
Строим медианы для каждой выборки (вертикальную и горизонтальную прямые).
Получаем 4 квадранта.
Считаем количество точек попавших в каждый квадрант.
Точки, совпадающие с медианами, не учитываются.
Складываем количество точек, попавших в противоположные квадранты.
Находим минимальное из них.
Сравниваем минимум с табличным значением для выборки данного объема.
Если минимум меньше – корреляция есть. Если минимум больше – корреляции нет.
К | n код | 
 | p=0,99 | p=0,95
20 | 3 | 5
21 | 4 | 5
22 | 4 | 5
23 | 4 | 6
24 | 5 | 6
25 | 5 | 7
I
IV
III
II
Параметр №1
Параметр №2
Медиана
Медиана

## Slide 48: 6. Стратификация
Стратификация – процесс сортировки данных согласно некоторым критериям или переменным, результаты которого часто показываются в виде диаграмм и графиков.
Проводят расслаивание статистических данных, т.е. группируют данные в различные группы (или категории) в зависимости от условий их получения или характеристик и производят обработку каждой группы данных в отдельности.
Стратификация – основа для других инструментов, таких как анализ Парето или диаграммы рассеивания. Такое сочетание инструментов делает их более мощными.

## Slide 49: Критерии сортировки
Расслаивание может осуществляться по следующим критериям:
расслаивание по исполнителям — по квалификации, полу, стажу работы и т.д.;
расслаивание по машинам и оборудованию — по новому и старому оборудованию, марке, конструкции, выпускающей фирме и т.д.;
расслаивание по материалу — по месту производства, фирме-производителю, партии, качеству сырья и т.д.;
расслаивание по способу производства — по температуре, технологическому приему, месту производства и т.д.;
расслаивание по измерению — по методу, измерения, типу измерительных средств или их точности и т.д.

## Slide 50: Пример использования стратификации
10
70
60
50
40
30
20
% дефектов
Поставщики
Операторы
Смена
Оборудование
1
1
1
1
2
2
3
4
2
2
На рисунке приведен пример анализа источника возникновения дефектов. Все дефекты (100 %) были классифицированы на четыре категории – по поставщикам, по операторам, по смене и по оборудованию. Из анализа представленных данных наглядно видно, что наибольший вклад в наличие дефектов вносит в данном случае «поставщик 2».

## Slide 51: 7. Контрольные карты и анализ возможностей процесса

## Slide 52: Контрольные карты
Контрольные карты (контрольные карты Шухарта) –
инструмент, позволяющий отслеживать изменение показателя качества во времени для определения стабильности технологического процесса, а также корректировки процесса для предотвращения выхода показателя качества за допустимые пределы.
Walter Shuhart
(1891 — 1967)

## Slide 53: Контрольные карты
Наиболее универсальным, эффективным и удобным средством решения задач определения особых причин изменчивости процессов среди всех методов являются контрольные карты.
Контрольные карты (КК) были разработаны в 1924 году Вальтером Шухартом в американской лаборатории Bell Telephone Laboratories.
Контрольные карты эффективно концентрируют внимание на особых причинах, когда они появляются, и отражают влияние обычных причин изменчивости.

## Slide 54: До начала применения КК должно быть
Создана благоприятная окружающая среда (условия для проведения измерений).
Определен процесс измерения.
Определены характеристики, которые будут наноситься на контрольную карту.
Определена измерительная система.
Минимизирована изменчивость (отсутствие случайных условий).

## Slide 55: Виды контрольных карт
Существует 2 основных вида контрольных карт:
Карты по количественному признаку: используются при наличии результатов измерений процесса (количественные данные).
Карты по качественному (альтернативному) признаку: используются при наличии только двух значений данных (т.е. соответствует/не соответствует, проходит/не проходит) или если качественные данные могут быть сосчитаны для регистрации и анализа (т.е. количество дефектной продукции в партии).

## Slide 56: Виды контрольных карт
I. Контрольные карты Шухарта для количественных данных:
  Хср-R – КК средних значений и размахов;
  Хср-s – КК средних значений и стандартных отклонений;
  Xм-R – КК медиан и размахов;
  X-MR – КК индивидуальных значений и скользящих размахов.
II. Контрольные карты Шухарта по альтернативному признаку:
  pn – КК числа дефектных изделий для одинаковых выборок;
  p – КК доли дефектных изделий для разных выборок;
  c – КК числа дефектов для одинаковых размеров деталей;
  u – КК числа дефектов на одно изделие для разных размеров деталей.

## Slide 57: I.Количественные контрольные карты
Достоинства количественных КК:
Численное значение содержит больше информации, чем простое отображение альтернативной информации «да-нет».
Хотя получение количественных измерений обходится дороже, чем получение измерений по альтернативному признаку (например, «да-нет»), их требуется меньше для получения большей информации о процессе, что экономически выгоднее.
Временная задержка между изготовлением продукции и корректирующими действиями часто может быть сокращена, благодаря меньшему числу единиц, необходимых для проверки.
Улучшение процесса может быть оценено количественно.

## Slide 58
Пример КК средних и размахов
Среднее значение
Размах
= 3,24
= 0,26
= 3,39
= 3,09
= 0,55
= 0,00
Выводы: процесс стабилен
Notes: Измерения проводились одним оператором один раз в смену по 5 раз (повторений) в течение 12-ти смен.
После построения КК процесс анализируется на стабильность.

## Slide 59: Карты средних и размахов
Этапы заполнения:
Сбор данных. Подгруппы берутся последовательно во времени, например, каждые 15 минут или дважды в смену. Цель – обнаружить возможные изменения в процессе. Число подгрупп обычно 25 и более объемом 4-5 единиц (должны содержать 100 деталей и более) – дают хороший тест на стабильность.
Вычисление средних значений:
n - количество данных в подгруппе (n = 5)
Результат подсчитывается с одним лишним десятичным знаком по сравнению с исходными данными.
Вычисление общего среднего:
k - количество подгрупп (k=25)
Результат подсчитывается с двумя лишними десятичными знаками по сравнению с исходными данными.

## Slide 60: Карты средних и размахов
Этапы заполнения:
Вычисляется размах R в каждой подгруппе:
Средний размах:
Результат подсчитывается с двумя лишними десятичными знаками по сравнению с исходными данными.
Контрольные линии:
  Средняя линия (Central Line)
  Верхняя граница управляемости (Upper Control Limit)
  Нижняя граница управляемости (Low Control Limit)
A2 рассчитывается исходя из предположения нормального закона распределения (берется из таблиц).

## Slide 61: Карты средних и размахов
Этапы заполнения:
Аналогично контрольные линии
определяются для размахов:
(для n<7 LCL не рассматривается, так как в этом случае D3=0)
Таблица коэффициентов:
n | X | R |  | 
 | A2 | D3 | D4 | d2
2 | 1.880 | 0 | 3.267 | 1.128
3 | 1.023 | 0 | 2.575 | 1.693
4 | 0.729 | 0 | 2.282 | 2.059
5 | 0.557 | 0 | 2.115 | 2.326
6 | 0.483 | 0 | 2.004 | 2.534
7 | 0.419 | 0.076 | 1.924 | 2.704

## Slide 62: Карты средних и размахов
Нанесение контрольных линий. На вертикальной оси нужно построить шкалу так, чтобы верхний и нижний пределы разносились на 20-30 мм. Центральная линия делается сплошной, контрольные пределы - пунктирными. Горизонтальная ось содержит номера подгрупп.
Нанесение точек. Для каждой подгруппы точки наносятся одновременно на обе карты. Нужно отметить разными значками точки для карт X и R. Точки, которые выходят за контрольные линии, должны отмечаться особо (например, красным).
На карте должна содержаться следующая информация:
  наименование компонента;
  объем подгруппы;
  название процесса;
  период времени, когда собиралась информация;
  метод измерения;
  смена, оператор.

## Slide 63: Изучение карты размахов
Сначала изучается карта разбросов. Устраняются особые причины – процесс приводится в стабильное состояние.
Появление одиночной точки вне контрольных границ является поводом для начала немедленного анализа процесса!
Все подгруппы, на которые повлияли особые причины, должны быть удалены из КК размахов (после устранения причин), контрольные границы на карте R и X должны быть пересчитаны.
Процесс должен быть изменен так, чтобы особые причины не появились в дальнейшем!

## Slide 64: Изучение карты размахов
  Процесс нестабилен по разбросу
R
1
2
3
4
5
6
7
n
n
1
2
3
4
5
6
7
n

## Slide 65: Изучение карты средних
После изучения и устранения особых причин, влияющих на разброс процесса, переходят к анализу причин по карте средних.
По карте средних судят об управляемости процесса.
При каждом указании на неуправляемое состояние на карте средних (выход за контрольные границы) проводится анализ работы процесса для того, чтобы определить причину.
Точки выхода за контрольные границы удаляются, контрольные границы пересчитываются.

## Slide 66: Изучение карты средних
  Процесс неуправляемый по среднему значению
1
2
3
4
5
6
7
n
R
n
1
2
3
4
5
6
7
n
Notes: Для примера анализа использовались КК средних и размахов – данную концепцию анализа можно применять ко всем контрольным картам.

## Slide 67: Карты индивидуальных значений и скользящих размахов (X-MR)
Ограничения контрольных карт индивидуальных значений и скользящих размахов:
Карты индивидуальных значений менее чувствительны при обнаружении изменений процесса (т.к. индивидуальное значение всегда менее точное, чем среднее).
Если распределение не симметрично, нужно проявлять осторожность при интерпретации таких карт.
Карты индивидуальных значений не воспроизводят повторяемость процесса от единицы к единице.
Значение средних линий может иметь значительную изменчивость при количестве измерений более 100.
Notes: Можно только грубо доверять этим картам. Применяются только в случаях, когда невозможно применить другие карты – при несерийном производстве.

## Slide 68: Карты X-MR
Этапы заполнения:
Зафиксировать на КК индивидуальные значения (указываются слева на право по мере поступления).
Рассчитать и нанести значения скользящих размахов:
  Значений скользящих размахов на 1 меньше, чем индивидуальных значений.
  Иногда целесообразней вычислять скользящий размах для 2, 3 или 4 значений. Это надо учитывать при определении констант для построения контрольных границ.

## Slide 69: Карты X-MR
Этапы заполнения:
Расчет контрольных границ:
  Для карты индивидуальных значений:
  Для карты скользящих размахов:
n | X | MR | 
 | E2 | D3 | D4
2 | 2,66 | 0 | 3.267
3 | 1,77 | 0 | 2.575
4 | 1,46 | 0 | 2.282
5 | 1,29 | 0 | 2.115
6 | 1,18 | 0 | 2.004
7 | 1,11 | 0.08 | 1.924
Notes: Интерпретация этих карт и их анализ точно такой же, как для КК средних и размахов.

## Slide 70: Анализ процесса
Для цеховых условий – управляемый процесс – такой процесс, у которого только малый процент точек выходит за границы управляемости, а точки такого выхода сопровождаются надлежащими действиями.
Если процесс никогда не выходит из управляемого состояния, нужно задуматься, следовало ли строить карты для этого процесса!

## Slide 71: Признаки неуправляемого состояния
1) Выход за контрольные границы.
Причины:
Излишнее управление (для карты X) – в случае двух последовательных выходов за противоположные границы («Труба Деминга»).
Увеличились в одной точке изменчивость «от детали к детали» или разброс распределения.
Изменилась измерительная система (поменялся измерительный инструмент или контролер).
Измерительная система потеряла надлежащую разрешающую способность.
Точка вне контрольных границ – признак того, что произошел сдвиг процесса!

## Slide 72: Признаки неуправляемого состояния
2) Отсутствие вариабельности (видимых изменений) –
15 точек подряд в пределах одного стандартного отклонения от центральной линии с обеих сторон.
Причины:
Ошибка в вычислениях контрольных пределов (для карты Х).
Резкое улучшение процесса – необходимо проанализировать и зафиксировать сложившиеся благоприятные условия.
В этой ситуации нужно очень тщательно контролировать персонал, так как могут быть "подчистки" и "подгонки".
3s
2s
1s
1s
2s
3s

## Slide 73: Признаки неуправляемого состояния
3) Тренд.
Шесть и более точек последовательно возрастают или убывают.
4) Серия точек.
Семь или более последовательных точек над или под центральной линией.

## Slide 74: Признаки неуправляемого состояния
Причины серий и трендов:
Для Х и R-карт может быть признаком нестабильного состояния процесса.
Для p-карт серия ниже средней линии – может говорить об улучшении процесса (меньше производится несоответствий).
Точки средних значений возрастают или уменьшаются из-за сбоя настроек оборудования.
Падающий тренд или серия ниже среднего значения на карте R – может свидетельствовать об улучшении процесса – необходимо изучение, или изменение в измерительной системе, которое может скрыть истинное изменение в процессе.
Растущий тренд или серия выше среднего значения на карте R – ухудшение работы рабочего, неисправность оборудования, изменение в измерительной системе (новый инструмент или контролер).

## Slide 75: Признаки неуправляемого состояния
5) 14 точек попеременно возрастают и убывают.
Причины:
«Биения» в процессе.
Например, при работе на токарном станке этот сигнальный признак может свидетельствовать об ослаблении крепления резца. Необходимо проверить это предположение и закрепить инструмент, если требуется.

## Slide 76: Признаки неуправляемого состояния
Случаи 6, 7, 8 и 9 рассматриваются как ненормальные, требующие анализа и вмешательства в ход процесса.
6) Периодичность изменения контролируемой характеристики качества процесса.
7) Восемь точек подряд лежат за пределами одного стандартного отклонения от центральной линии с обеих сторон.
3s
2s
1s
1s
2s
3s

## Slide 77: Признаки неуправляемого состояния
8) Две из трех точек подряд отстоят более, чем на два стандартных отклонения от центральной линии с одной стороны (приближение к контрольным пределам UCL и LCL).
9) Четыре из пяти точек подряд отстоят более, чем на одно стандартное отклонение от центральной линии с одной стороны.
3s
2s
1s
1s
2s
3s
3s
2s
1s
1s
2s
3s

## Slide 78: II. КК по альтернативному признаку
Самая большая трудность таких карт – создать точные рабочие определения соответствия.
Альтернативные данные доступны во многих ситуациях – любом контроле, пересортировке забракованных материалов и т.п. – в этих случаях не требуется никаких дополнительных затрат на сбор данных – только усилия по переводу данных в форму контрольных карт.

## Slide 79: КК по альтернативному признаку
np и p - карты для числа несоответствующих единиц
Сбор данных.
Для np-карты формируют одинаковые подгруппы, состоящие из n деталей; n – объем подгруппы, например, n от 50 до 200, иногда более. Количество подгрупп k ≥25.
Для p-карт рекомендуется, чтобы объем подгрупп колебался не более чем на 25%.
Рекомендуется, чтобы средняя линия была больше 5.
Отбирают из подгрупп np дефектных деталей (единиц). В каждой подгруппе np может быть от 0 до некоторого значения.
Если размер подгрупп неодинаковый, то используют p-карту.

## Slide 80: Пример КК по альтернативному признаку
np
UCL
CL
LCL

## Slide 81: КК по альтернативному признаку
Вычисление средней доли дефектов
np – число бракованных изделий
Вычисление контрольных линий
np-карта | p-карта

## Slide 82: III.Другие виды контрольных карт
Существуют карты другого типа, которые применяются или в особых ситуациях, или при необходимости усилить использование стандартных КК:
Карты, основанные на вероятности – используют ранжированные данные и вероятности попадания в ранг.
  КК по типу «Светофор»,
  КК предварительного контроля (pre-control).

## Slide 83: КК по типу «Светофор»
Используя этот тип карт, можно следить за настройкой и изменчивостью процесса.
Управление по типу «Светофор» является простой, но эффективной процедурой, которая использует разделение на более, чем два класса (в отличие от КК по альтернативному признаку – «Да-Нет»), и применяет двухступенчатые выборки.
Отслеживается доля точек, попавших в каждый из обозначенных классов.

## Slide 84: КК по типу «Светофор»
Изменчивость процесса делят на три категории (класса) и обозначают тремя цветами:
  Целевая область (1,5s)
  Предупредительная зона
  Стоп-зона (области за пределом ожидаемой изменчивости – 3s)
Цель
Предупреждение
Предупреждение
Стоп
Стоп
LSL
3s
2s
1s
x
1s
2s
3s
USL

## Slide 85: КК по типу «Светофор»
Для управления по типу «Светофор» должны выполняться следующие предположения:
  Процесс находится в статистически управляемом состоянии.
  Пригодность процесса приемлема (включая изменчивость измерительной системы).
  Процесс настроен на цель.

## Slide 86: КК по типу «Светофор»
Порядок и правила управления по типу «Светофор», эквивалентного применению Х и R-карт с объемом выборки 5.
Запуск процесса
Обычное производство
Отбор двух образцов
Все зеленые?
Есть красные?
Отбор трех дополнительных образцов
Остановка процесса.
Внедрение плана реагирования
3-5 желтые?
Есть красные?
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет

## Slide 87: КК по типу «Светофор»
Плюсы. 1) При разбиении общей выборки (например, объемом 5) на две части (например, по 2 и 3 единицы), этот подход может сигнализировать о выходе из управляемого состояния с такой же или лучшей эффективностью, чем КК Шухарта с тем же общим объемом выборки. Т.е. чувствительность метода выше!
  2) Не требуется расчетов и графиков – работать легче, чем с КК Шухарта. Хотя точки на карту наносить все-таки рекомендуется.
Минусы. Ошибка первого рода (риск излишней регулировки) выше, чем при использовании Х и R-карт при том же объеме выборки.

## Slide 88: Pre-control
При применении управления по типу «Светофор» для контроля за несоответствиями вместо управления процессом – процесс управления называется предварительным контролем.
Данный вид управления основан на допусках, а не на изменчивости процесса.
Область допуска разделяется на зоны: ¼ допуска – зеленая зона; оставшаяся площадь в пределах допуска – желтая; площадь вне границ допуска – красная.

## Slide 89: Pre-control
Применяется, если:
  процесс имеет «плоскую», равномерную функцию потерь – все источники особых причин изменчивости находятся под контролем;
  полная изменчивость процесса (включая изменчивость систем измерения) меньше или равна допустимой – 99,73% всех точек находятся внутри допуска без проведения сортировки.
Перед началом отбора выборок процесс должен произвести 5 изделий в зеленой зоне.

## Slide 90: Другие виды контрольных карт
Краткие контрольные карты. Используются при анализе процессов, которые производят небольшое количество изделий (при подходах «точно вовремя» (just-in-time) и методах бережливого производства). Используется единый тип карты для управления производством с большим числом различных видов продукции.
  Х и R-карты отклонения от номинала;
  стандартизованные Х и R-карты;
  стандартизованные КК для альтернативного признака.
Notes: Остальные виды карт мы только перечислим и рассмотрим случаи их использования.
Применение КК Шухарта требует наличия достаточно большого количества данных.

## Slide 91: Другие виды контрольных карт
Контрольные карты для обнаружения небольших изменений. Используются при процессах, когда причинами появления проблем служат небольшие изменения (например, в химической промышленности).
  карты кумулятивных (накопленных) сумм (CUSUM-карты);
  карты для экспоненциально взвешенного скользящего среднего (EWMA-карты).
Notes: КК Шухарта не чувствительны к появлению изменений меньше, чем на 1,5 сигма

## Slide 92: Другие виды контрольных карт
Контрольные карты для распределений, отличающихся от нормального.
Если распределение не является нормальным (гауссовым), то можно использовать:
  КК Шухарта с соответствующим объемом выборки (однако при этом их чувствительность падает – требуется большой объем выборки);
  регулировочные коэффициенты для модификации контрольных границ;
  преобразования данных с целью приведения их в близкие к нормальным формы;
  контрольные границы, основанные на естественной изменчивости.

## Slide 93: Другие виды контрольных карт
Многомерные карты. Используются, когда желательно проконтролировать две или более зависимые характеристики, которые влияют на результативность процесса или выход продукта.
Преимущество в том, что с помощью одной статистики можно отследить влияние всех переменных.
Дают возможность обнаружения сдвига среднего во взаимосвязи с изменением параметров.

## Slide 94: Другие виды контрольных карт
Другие карты
  Регрессионные КК – для мониторинга взаимосвязей между двумя коррелированными переменными.
  Остаточные карты. Эквивалентны регрессионным. Используются, когда взаимоотношения между переменными достаточно сложны.
  Авторегрессионные карты – для серийно зависимых данных из временных рядов. Выборки берутся достаточно далеко друг от друга.
  Z-карты (карты зон). Используется разбиение КК на зоны в целях улучшения визуальной идентификации сигналов выхода процесса из-под контроля.

## Slide 95: Понимание воспроизводимости и пригодности процесса для количественных данных

## Slide 96: Воспроизводимость и пригодность
Результат стабильного процесса может быть описан его распределением.
Распределение описывается с помощью статистик, которые вычисляются на основании данных, полученных из процесса:
  Разброс оценивается с помощью выборочного размаха или стандартного отклонения.
  Положение процесса (центр) – с помощью выборочного среднего или медианы.

## Slide 97: Воспроизводимость и пригодность
Статистики, используемые для оценки потенциальной точности процесса (возможности производить продукцию, попадающую в допуск) – индексы пригодности и воспроизводимости.
Условия применения индексов:
Процесс находится в статистически управляемом состоянии.
Измерения индивидуального показателя качества соответствуют нормальному распределению.
Технические требования точно представляют требования потребителя.
Задан центр и границы поля допуска.
Изменчивость измерений относительно мала.
Пользователи должны понимать относительность полученных значений в связи с изменчивостью процесса.

## Slide 98: Индексы воспроизводимости и пригодности
1.Индекс воспроизводимости без учета положения среднего
где USL и LSL – верхняя и нижняя границы допуска соответственно
– воспроизводимость процесса (интервал 6s–изменчивости, присущей процессу).
Используется только для статистически стабильных процессов.
– присущая процессу изменчивость (внутригрупповая)
LSL x USL

## Slide 99: Индексы воспроизводимости и пригодности
2.Индекс пригодности процесса без учета положения среднего
Индекс пригодности Полная изменчивость процесса

## Slide 100: Индексы воспроизводимости и пригодности
С учетом положения среднего:
Верхний индекс воспроизводимости (пригодности):
Нижний индекс воспроизводимости (пригодности):
– индекс воспроизводимости (пригодности) стабильного по разбросу и настройке процесса, учитывающий центровку (положение) процесса:
Notes: В случае одностороннего допуска Cp и Pp не рассчитываются. Значения Cpk (Ppk) = либо CPU (PPU), либо CPL (PPL) – в зависимости от имеющегося значения границы допуска.

## Slide 101: Использование показателей процесса
Индекс воспроизводимости Cpk дополнительно полезен для определения того, насколько процесс способен соответствовать требованиям потребителя.
Индекс пригодности Ppk показывает, пригоден ли в действительности процесс для удовлетворения требований потребителя.
Один индекс не должен использоваться – рекомендуется вычислять все четыре индекса.
Необходимо сравнивать индексы между собой для обеспечения понимания потенциальных выходов процесса и выделения приоритетов для улучшения

## Slide 102
Использование показателей процесса
Всегда должно выполняться следующее условие: Сpk≤Сp, Ppk≤Pp, при этом значения Сp и Сpk (Pp и Ppk) должны быть близки друг к другу – это индикатор хорошей настройки процесса.
Если Сp (Pp) >>> Сpk (Ppk) – необходима центровка процесса.
Низкие значения Сp и Сpk – могут свидетельствовать об увеличении внутригрупповой изменчивости.
Низкие значения Pp и Ppk – возникают в результате влияния полной изменчивости.
Большое различие между значениями С и P – признак появления особой причины (причин).
Notes: В случае одностороннего допуска Cp и Pp не рассчитываются. Значения Cpk (Ppk) = либо CPU (PPU), либо CPL (PPL) – в зависимости от имеющегося значения границы допуска.

## Slide 103
Использование показателей процесса
Если потребителем не установлены дополнительные требования, то используются следующие критерии приемки для показателей возможности процесса:
Значения индекса Сpk , Ppk | Комментарии
Индекс ˃ 1,33 | Процесс является пригодным
1 ≤ индекс ≤ 1,33 | Процесс может быть пригодным. Требуется согласование с представителем потребителя
Индекс ˂ 1 | Процесс непригоден. Требуется разработка корректирующих мероприятий
Notes: В случае одностороннего допуска Cp и Pp не рассчитываются. Значения Cpk (Ppk) = либо CPU (PPU), либо CPL (PPL) – в зависимости от имеющегося значения границы допуска.

## Slide 104
Использование показателей процесса
Если потребителем установлено выполнение требований дополнительного руководства Product Part Approval Process (PPAP), то используются следующие критерии приемки для показателей возможности процесса:
Значения индекса Сpk , Ppk | Комментарии
Индекс ˃ 1,67 | Процесс является пригодным
1,33 ≤ индекс ≤ 1,67 | Процесс может быть пригодным. Требуется согласование с представителем потребителя
Индекс ˂ 1,33 | Процесс непригоден. Требуется разработка корректирующих мероприятий
Notes: В случае одностороннего допуска Cp и Pp не рассчитываются. Значения Cpk (Ppk) = либо CPU (PPU), либо CPL (PPL) – в зависимости от имеющегося значения границы допуска.

## Slide 105: Использование показателей процесса
В сочетании с показателями процесса рекомендуется применять графический анализ;
Примеры графического анализа:
  контрольные карты;
  графики функций распределения процесса;
  графики функции потерь

## Slide 106: Примеры ситуаций с различными Cpk

## Slide 107: Функция потерь качества (QLF)
(по Тагути)

## Slide 108: Функция потерь качества
Вопреки бытующему мнению о том, что хорошими могут считаться все изделия, изготовленные в пределах требований Потребителя, японский ученый Генити Тагути в 1960 году предположил, что удовлетворение требований допусков – отнюдь не достаточный критерий, чтобы судить о качестве.
Генити Тагути
Genichi Taguti
LSL Цель USL
A B C D E F
Одинаково
хорошие
Одинаково
плохие
Плохие
Плохие
Хорошие

## Slide 109: Функция потерь качества
Мышление через функцию потерь –
модель, имеющая большую близость к реальному миру. При отклонении характеристики от цели потребители и(или) общество несут потери.
LSL Цель USL
A B C D E F
Кривая
функции
потерь
Потери
в точ.Е
Потери
в точ.C
Потери
в точ.B
Нарастание потерь от точки к точке
Потери
Кривая функции потерь (кривая чувствительности потребителя к несоответствиям) описывается параболой.
– номинальное
значение (цель);
с – коэффициент
масштаба.
Notes: В точке А значение функции потерь в пределах допуска близко к 0. – Необходимо все время стремиться к номиналу, даже внутри границ допуска.

## Slide 110: Функция потерь качества
Определить чувствительность к отклонениям от цели можно и без использования допусков.
Во многих случаях потери (времени, денег, эффективности и пр.) могут возрастать с увеличением отклонений от цели.
Потребитель может быть нечувствительным к предполагаемым изменениям характеристики.
LSL Цель USL
A B C D E F
Кривая
функции
потерь
Потери
в точ.Е
Потери
в точ.C
Нарастание потерь

## Slide 111: Функция потерь качества
Сравнение функции потерь с допуском дает способ классификации характеристик.
Если характеристика отклоняется от целевого значения, большинство потребителей способны это «почувствовать» уже потому, что им требуется больше усилий при использовании продукта.
Это подтверждает, что «допусковое» мышление не дает ясного понимания, как в действительности влияет процесс на потребителя.

## Slide 112: Функция потерь качества
При наложении распределения процесса на кривую функции потерь можно сделать выводы:
  Чтобы минимизировать потери потребителя желательно настроить процесс на целевое значение.
  Потребителю выгодно, если изменчивость будет снижаться.
LSL Цель USL
Кривая
функции
потерь
Потери
потребителя,
создаваемые
процессом
LSL Цель USL
Кривая
функции
потерь
Потери
потребителя,
создаваемые
процессом
Центр процесса

## Slide 113: Воспроизводимость и пригодность процесса для качественных данных

## Slide 114
Можно ли каким-либо образом определить пригодность и воспроизводимость процесса для качественных данных?
Возможно ли посчитать для таких данных Cpk и Ppk?

## Slide 115: Z-трансформация
Z-трансформация – преобразование подобия для перехода от произвольного нормального распределения к стандартному и наоборот.
Используется для перевода любых единиц измерения в безразмерную величину Z.
Для определения Z используются табулированные значения.
x – случайная величина с нормальным распределением с параметрами μ, σ.
Ζ – случайная величина со стандартным нормальным распределением с параметрами μ=0, σ=1.
Notes: z-трансформацию, которая позволяет для всех видов измерений использовать безразмерную величину Z, можно использовать для качественных данных.

## Slide 116: Воспроизводимость и пригодность
Последовательность действий:
  Определить количество бракованных изделий в выборке.
  Посчитать % бракованных изделий в выборке.
  Определить по таблице: – для выборки за долговременный период, либо – для выборки за краткосрочный период. Соотношение:

## Slide 117: Воспроизводимость и пригодность
  Определить Cpk и Ppk.
  Для этого используем формулы Cpk и Ppk для одностороннего допуска:

## Slide 118: Инструменты управления качеством
Контрольные карты — это наглядное представление полученных в ходе технологического процесса данных в виде точек (или графика) в порядке их поступления во времени.
Показатели воспроизводимости и пригодности применяются для числовой оценки состояния процесса удобным способом. Определяют, имеет ли процесс достаточно низкую изменчивость, удовлетворяет ли допускам процесса или есть проблема настройки.
«Инструменты качества» - эффективный обмен информацией о потенциале процесса и его работоспособности на языке, который легко понимать.

## Slide 119
Ваши вопросы?
Благодарю за внимание!