## Slide 1
Внутрилабораторный контроль качества измерений удельной активности
С.В.Коростин
ООО «НТЦ Амплитуда»
Проблемы аккредитации радиологических лабораторий

## Slide 2: Зарегистрировано в Минюсте России 30 июля 2014 г. N 33362 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 30 мая 2014 г. N 326 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ АККРЕДИТАЦИИ, ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ, АККРЕДИТОВАННОГО ЛИЦА КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ, И ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КОТОРЫХ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, АККРЕДИТОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИХ СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ
23.11. наличие правил управления качеством результатов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил планирования и анализа результатов контроля качества исследований (испытаний) и измерений, которыми может быть предусмотрено проведение межлабораторных сличительных испытаний, использование аттестованных стандартных образцов и (или) внутренний контроль качества с использованием стандартных образцов, проведение повторных испытаний.

## Slide 3
Использование статистических методов анализа
Регулярное использование аттестованных стандартных образцов и/или внутренний контроль качества с использованием стандартных образцов
Участие в межлабораторных сравнительных испытаниях или программах проверки квалификации
Дублирование испытаний с использованием тех же или других методик
Повторные испытания сохраняемых объектов
Корреляция результатов на разные характеристики объектов
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
5.9 Обеспечение качества результатов испытаний и калибровки

## Slide 4
Регулярное использование аттестованных стандартных образцов и/или внутренний контроль качества с использованием стандартных образцов
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
5.9 Обеспечение качества результатов испытаний и калибровки

## Slide 5: ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 102-ФЗ Стандартные образцы
стандартный образец - образец вещества (материала) с установленными по результатам испытаний значениями одной и более величин, характеризующих состав или свойство этого вещества (материала)

## Slide 6: Стандартные образцы ГОСТ 8.315-97 СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (МГС СНГ)
НОРМИРУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
а) значение аттестуемой характеристики СО;
б) погрешность аттестованного значения СО;
в) погрешность от неоднородности материала (вещества) СО;
г) срок годности экземпляра СО.

## Slide 7: 102-ФЗ Стандартные образцы ГОСТ 8.315-97 СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (МГС СНГ)
Применяются для целей:
- поверки, калибровки, градуировки средств измерений, а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа;
- метрологической аттестации методик выполнения измерений (далее - МВИ);
- контроля погрешностей методик выполнения измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами, а также для
других видов метрологического контроля.
ВИДЫ СО
межгосударственные (МСО) /МГС СНГ, КООМЕТ/;
государственные (ГСО);
отраслевые (ОСО);
СО организаций (предприятий) - юридических лиц (СОП).

## Slide 8
ГОСТ Р 8.753-2011
Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы материалов (веществ). Основные положения
ГОСТ Р 8.871-2014
Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы предприятий и отраслей. Общие требования

## Slide 9
Аттестация СО
Разработчик СО
Экспертиза документации
Гос.Реестр -ГСО
Руководство отрасли (группы компаний)ОСО
Предприятие -СОП
В радиологии ГСО нет!
Для применения СО контроле качества проблематично- нет методик и критериев

## Slide 10
Использование статистических методов анализа
Регулярное использование аттестованных стандартных образцов и/или внутренний контроль качества с использованием стандартных образцов
Участие в межлабораторных сравнительных испытаниях или программах проверки квалификации
Дублирование испытаний с использованием тех же или других методик
Повторные испытания сохраняемых объектов
Корреляция результатов на разные характеристики объектов
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
5.9 Обеспечение качества результатов испытаний и калибровки

## Slide 11
Использование статистических методов анализа
Повторные испытания сохраняемых объектов
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
5.9 Обеспечение качества результатов испытаний и калибровки

## Slide 12: ГОСТ 8.638-2013 МО РК
Метрологическое обеспечение РК учитывает
Особенности измерений ионизирующих излучений: - стохастический (вероятностный) характер физических величин; - наличие существенных влияющих на достоверность показаний СИ факторов; - различие измеряемых и нормируемых величин.

## Slide 13
Чувствительность P – вероятность регистрации факта распада в виде импульса в ППП
ε=εгеомεппп -
эффективность регис-
трации гамма квантов
Вероятность попасть в пик
полного поглощения энергии
( ~ 1/E для E > 200 кэВ)
Квантовый выход – вероятность излучения
гамма кванта при распаде
Вероятность попадания гамма
кванта в детектор
( ~ 1/R2 для удаленного источника )
*

## Slide 14
Распределение Пуассона
N
N+ΔN
N-ΔN
P(N)
Многократные измерения:

## Slide 15
Абсолютное значение статистической составляющей расширенной неопределенности для радиометра:
S≈
Здесь nф- фоновая ск.счета , P = n0/A – чувствительность, Т-время измерения. Предполагается, что Тф >> Т
При А→0 ∆ ст ≈
При n0 =РА >> nф ∆ ст ≈ 2
∆ ст
Систематическая составляющая линейно
растет и становится больше ∆ ст
А

## Slide 16: Оценка статистической расширенной неопределенности (k=2, P=0,95) измерений Cs-137 в геометрии Маринелли 1л (зерно) Фон=3,5 1/с
Q, Бк/кг | N, 1/с 300…750кэВ | Имп за 600 с | U (k=2) за 600 с | Имп за 1800 c | U (k=2) за 1800 с
180 | 6 | 3600 | 4 % | 10800 | 2,3 %
90 | 3 | 1800 | 7 % | 5400 | 4 %
3 | 0,1 | 60 | 150 % | 180 | 86 %

## Slide 17: Составляющие неопределенности
№ | Вклад | Влияние
1 | Предел допускаемой погрешности СИ | Определяется метрологическими характеристиками СИ. Вклад постоянен. Нестабильность –контролируется (КИ и фон)
2 | Изменения геометрии измерений (вариации взаимного расположения «вещество счетного образца – детектор») | << статистики радиоактивного распада
3 | Статистическая составляющая | Определяется временем измерения и активностью
4 | Влияние оператора | Промахи при нарушении МИ и РЭ.

## Slide 18
Chart: Зависимость измеренного значения удельной активности от уровеня ч.Петри-гамма
| 3 | 5 | 7 | 10 | 12
 | 0.15835 | 0.10393 | 0.05291 | -0.011338 | -0.062736

## Slide 19: Выводы :
Из-за статистической природы радиоактивного распада статистическая неопределенность / случайная погрешность определяется активностью образца и временем измерения в каждом конкретном измерении, т.е. условия четко регламентированы для ВСЕГО ДИАПАЗОНА МЕТОДИКИ быть не могут.
Поэтому в МИ (РК) для СИ с ПО «Прогресс» пределы статистических показателей точности по ГОСТ Р ИСО 5725 НЕ НОРМИРУЮТСЯ.

## Slide 20: Необходимость ВКК
Цель- выявление «промахов» оператора
и/или выявление «внезапного» выхода из строя оборудования
и/или выявление влияния внешних факторов
в режиме «рутинных измерений»

## Slide 21: Контроль промежуточной прецизионности без заданного значения

## Slide 22
Walter Andrew Shewhart; 18 марта 1891 — 11 марта 1967

## Slide 23: Контроль стабильности промежуточной прецизионности в лаборатории по ГОСТ Р 50779.42-99. Обоснование.
В общем случае -Карты Шухарта (КШ) способ обнаружения т.н. «неестественных» изменений данных из повторяющихся процессов для обнаружения отсутствия статистической управляемости. Процесс находится в статистически управляемом состоянии, если изменчивость вызвана только случайными причинами. Таким образом КШ выявляют неслучайные или «особые» изменения. (ГОСТ Р 50779.42-99).
Радиоактивный распад имеет принципиально статистическую природу, и подчиняется статистике Гаусса/Пуассона. КШ строятся в предположении Гауссовской статистики процесса. Поэтому контроль измерений активности/удельной активности радионуклидов с применением КШ статистически обоснованы.
Контролироваться с помощью КШ могут повторяемость и промежуточная прецизионность.
Проводится контроль в режиме «стандартные значения заданы»

## Slide 24: Повторные измерения (статистические методы) Контроль стабильности результатов измерений в лаборатории по МИ активности в пробах
Характеристика | Показатель | Нормировка в в радиологических МРК (и МИ) | Статистический метод контроля
Правильность | Систематическая погрешности | Да | Нет
Прецизионность | Стандартное отклонение прецизионности | Нет | Да
Повторяемость | Стандартное отклонение повторяемости | Нет | Да

## Slide 25: КАРТЫ ШУХАРТА. Контролируемые операции. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ГАММА (БЕТА) –СПЕКТРОМЕТРА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ «ПРОГРЕСС»
Концентрирование
Проба
Измерение активности
Счетного образца
Приготовление счетного
образца
Исследуемый
объект
Методика отбора проб
Результат
измерения
Насыпной источник
Монолитный источник
МРК

## Slide 28
Контрольные группы
Контрольные значения не заданы
Исследование процесса
Контрольные значения заданы
СКО
Распределение Пуассона

## Slide 29: Контроль стабильности промежуточной прецизионности в лаборатории по ГОСТ Р 50779.42-99 R- X-карты
Контроль прецизионности – измерения активности / удельной активности специального источника один раз в день в течение рабочей недели (значения Х) Подгруппа – 5 значений – характеризует рабочую неделю.

## Slide 30: Контроль стабильности промежуточной прецизионности в лаборатории по ГОСТ Р 50779.42-99.

## Slide 31: Карты Шухарта Задание стандартных данных
ЦЛ, UCL LCL – по повторным 5 измерениям контрольного источника и реперного источника.

## Slide 32: Контроль стабильности промежуточной прецизионности в лаборатории по ГОСТ Р 50779.42-99.

## Slide 33: Ежедневные измерения источника в течение рабочей недели.
дата | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | СрХ | max | min | R
1 нед. | 969 | 973 | 983 | 990 | 985 | 980 | 990 | 969 | 21
2 нед. | 1010 | 1011 | 1002 | 998 | 992 | 1003 | 1011 | 992 | 19
3 нед. | 1016 | 1011 | 1009 | 992 | 1006 | 1007 | 1016 | 992 | 24
4 нед. | 1012 | 1015 | 1021 | 1042 | 1015 | 1021 | 1042 | 1012 | 30
5 нед. | 998 | 997 | 981 | 1007 | 1002 | 997 | 1007 | 981 | 26
6 нед. | 993 | 1012 | 991 | 1000 | 1019 | 1003 | 1019 | 991 | 28
7 нед. | 1010 | 1013 | 1016 | 1020 | 1014 | 1015 | 1020 | 1010 | 10
8 нед. | 1011 | 967 | 995 | 1004 | 998 | 995 | 1011 | 967 | 44
9 нед. | 1002 | 1005 | 994 | 990 | 983 | 995 | 1005 | 983 | 22
10 нед. | 986 | 991 | 1002 | 987 | 987 | 991 | 1002 | 986 | 16
11 нед. | 998 | 972 | 993 | 1002 | 967 | 986 | 1002 | 967 | 35
12 нед. | 989 | 982 | 1006 | 991 | 1007 | 995 | 1007 | 982 | 25
13 нед. | 1027 | 1024 | 1009 | 1003 | 1010 | 1015 | 1027 | 1003 | 24
14 нед. | 1000 | 984 | 979 | 987 | 999 | 990 | 1000 | 979 | 21
15 нед. | 986 | 988 | 985 | 995 | 990 | 989 | 995 | 985 | 10
16 нед. | 1001 | 1004 | 977 | 979 | 1003 | 993 | 1004 | 977 | 27
Cреднее |  |  |  |  |  | 998 |  |  | 24

## Slide 34: Ежедневные измерения источника в течение рабочей недели. Х-карта
Chart: 
| 42023 | 42024 | 42025 | 42026 | 42028 | 42030 | 42031 | 42033 | 42034 | 42037 | 42046 | 42051 | 42052 | 42053 | 42059 | 42060
СрХ | 980 | 1002.6 | 1006.8 | 1021 | 997 | 1003 | 1014.6 | 995 | 994.8 | 990.6 | 986.4 | 995 | 1014.6 | 989.8 | 988.8 | 992.8
ЦЛ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
UCL X | 903.744 | 903.744 | 903.744 | 903.744 | 903.744 | 903.744 | 903.744 | 903.744 | 903.744 | 903.744 | 903.744 | 903.744 | 903.744 | 903.744 | 903.744 | 903.744
LCL X | 1086.256 | 1086.256 | 1086.256 | 1086.256 | 1086.256 | 1086.256 | 1086.256 | 1086.256 | 1086.256 | 1086.256 | 1086.256 | 1086.256 | 1086.256 | 1086.256 | 1086.256 | 1086.256

## Slide 35: Ежедневные измерения источника в течение рабочей недели. R-карта
Chart: 
| 42023 | 42024 | 42025 | 42026 | 42028 | 42030 | 42031 | 42033 | 42034 | 42037 | 42046 | 42051 | 42052 | 42053 | 42059 | 42060
R | 21 | 19 | 24 | 30 | 26 | 28 | 10 | 44 | 22 | 16 | 35 | 25 | 24 | 21 | 10 | 27
Rcр | 23.875 | 23.875 | 23.875 | 23.875 | 23.875 | 23.875 | 23.875 | 23.875 | 23.875 | 23.875 | 23.875 | 23.875 | 23.875 | 23.875 | 23.875 | 23.875
UCL | 50.4718 | 50.4718 | 50.4718 | 50.4718 | 50.4718 | 50.4718 | 50.4718 | 50.4718 | 50.4718 | 50.4718 | 50.4718 | 50.4718 | 50.4718 | 50.4718 | 50.4718 | 50.4718

## Slide 36: Ежедневные измерения источника в течение рабочей недели. Литой источник
Chart: X-карта
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Q0 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160
UCLQ | 1068.822 | 1068.822 | 1068.822 | 1068.822 | 1068.822
LCLQ | 1251.178 | 1251.178 | 1251.178 | 1251.178 | 1251.178
Оператор1 | 1174.8 | 1171 | 1106 | 1129.4 | 1138.6
Оператор2 | 1093 | 1202.2 | 1066.2 | 1122 | 1118.2

## Slide 37: Ежедневные измерения источника в течение рабочей недели. Литой источник
Chart: R-карта
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R0 | 158.0328 | 158.0328 | 158.0328 | 158.0328 | 158.0328
lcl | 334.1382 | 334.1382 | 334.1382 | 334.1382 | 334.1382
R1 | 190 | 88 | 186 | 75 | 42
R2 | 175 | 131 | 79 | 94 | 96

## Slide 38: КОНТРОЛЬ СИ - контроль фоновых показаний СИ; - проверка заданных в документах контрольных параметров СИ с помощью средств контроля;
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sbg | 0.901 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | 0.901
Sbg+DSbgmax | 0.97483 | 0.97483 | 0.97483 | 0.97483 | 0.97483 | 0.97483 | 0.97483
Sbg-DSbgmax | 0.82717 | 0.82717 | 0.82717 | 0.82717 | 0.82717 | 0.82717 | 0.82717
Sbg+0,66*DSbgmax | 0.94973 | 0.94973 | 0.94973 | 0.94973 | 0.94973 | 0.94973 | 0.94973
Sbg-0,66*DSbgmax | 0.85227 | 0.85227 | 0.85227 | 0.85227 | 0.85227 | 0.85227 | 0.85227
 | 0.899 | 0.881 | 0.891 | 0.929 | 0.905 | 0.901 | 0.905
Chart: Стабильность
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Sk изм | 408 | 401 | 410 | 408 | 405 | 406 | 406 | 409
Sk max | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142 | 443.0142
Sk min | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661 | 362.4661
Sk при поверке | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410

## Slide 39: Соотношение между метрологией в химии и радиологии
Химия
Отсутствие первичного эталона моля
Большая роль методик измерений (включая первичные референтные)
Нормирование МХ методик по ГОСТ Р ИСО 5725-6
Большая роль стандартных образцов
Невозможность прослеживаемости по 102-ФЗ
Радиология
Наличие первичного эталона активности радионуклидов
Статистическая природа радиоактивного распада, и, как следствие, зависимость статистической неопределенности результат измерений от количества зарегистрированных детектором импульсов.
Зависимость результата измерений от геометрии измерений и матрицы
Большая роль МРК